# Korábbi zh kérdések 2010_10_11

- Hogyan jelöljük a váltók állását?

- Mi korlátozza a váltóállítás távolságát, illetve az egy szolgálati hely által kiszolgálható váltók számát

  - helyszíni

  - vonóvezetékes

  - villamos váltóállításnál?

- Milyen lépései vannak a vágányút beállításának és feloldásának?

- Mit jelentenek ezek, illetve mi a szerepük a vágányút biztosításában?

- Mi a menetirányváltás feltétele?

- Mi a különbség a váltakozóáramú és az egyen-váltakozóáramú blokkelem között? Melyiket hol alkalmazzák?

- Mi a nyomórúd szerepe a blokkelemben, és hogyan működik?

- Mi a zárórúd szerepe a blokkelemben, és hogyan működik?

- Ismertesse a mechanikai térközbiztosító berendezés blokkmezőit és azok funkcióit!

- Ismertesse a forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő feladatait elektromechanikai állomási biztosítóberendezésnél a vágányút beállításakor!

- Ismertesse a feloldó blokkmező és az oldó szigeteltsín szerepét és működését elektromechanikai berendezéseknél!

- Hol helyezik el az elektromechanikai biztosítóberendezések bejárati és kijárati vágányúti oldó szigetelt síneit? Milyen hosszúak ezek, és miért?

Készítse el az ábrán látható helyszínrajzú állomás elzárási tervét!

A bejárati vágányutaknál számoljon megcsúszási vágányúttal!

A megcsúszási vágányút minden esetben csak a célponti jelző mögötti első váltót tartalmazza.

Amennyiben egy vágányúthoz több megcsúszási vágányút is elképzelhető, tetszés szerint válassza az egyiket!

|  | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | I |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |
| B | II |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |
| C | I |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |

+	egyenes

--	kitérő

+O	oldalvédelemben egyenes

--O	oldalvédelemben kitérő

m+	megcsúszási vágányútban egyenes

m--	megcsúszási vágányútban kitérő

m+O	megcsúszási vágányút oldalvédelme

m--O	megcsúszási vágányút oldalvédelme

Készítse el az ábrán látható helyszínrajzú állomás menettervét!

A bejárati vágányutaknál számoljon megcsúszási vágányúttal!

A megcsúszási vágányút minden esetben csak a célponti jelző mögötti első váltót tartalmazza.

A K2 jelző mögötti megcsúszási vágányút irányát az egyéb feltételek figyelembe vételével válassza meg!

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BE | KI | BE | KI | BE | KI |
|  | I | II | I | II | II | III | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | BE | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KI | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | BE | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KI | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BE | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KI | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Vasúti irányító és komm. rendszerek zh 2008_10_10

- Melyek a vasúti közlekedés rendszerének azok a jellemzői, amelyek befolyásolják a jelzési rendszerek kialakítását?

- Hogyan jelöljük a váltók állását?

- Mi korlátozza a váltóállítás távolságát, illetve az egy szolgálati hely által kiszolgálható váltók számát

  - helyszíni

  - vonóvezetékes

  - villamos váltóállításnál?

- Mit jelentenek a következő követési módok:

  - relatív féktávolságra

  - abszolút féktávolságra

  - fix térköztávolságra

  - mozgó térköztávolságra

  - időközre

  - láttávolságra?

- Melyik követési módnak mi a szerepe a vasúti közlekedésben?

- Mi jelent fix, illetve mozgó veszélyeztetési pontot a vasúti közlekedésben?

- Mit jelent a megcsúszás?

- Milyen két alapvető módja van a megcsúszások kezelésének az állomásokon?

- Milyen veszélyeztetésekkel kell számolni a nyíltvonalon, és hogyan védekezünk ezek ellen?

- Hogyan kezelhető a megcsúszás a térközökben?

- Mi a menetirányváltás feltétele?

- Milyen térközbiztosítási rendszereket ismer és melyek ezek fő jellemzői?

- Milyen lépései vannak a vágányút beállításának?

- Mit jelentenek ezek, illetve mi a szerepük a vágányút biztosításában?

- Mit jelent a starponti függés?

- Mit jelent az, hogy egy vágányút összetett?

- Milyen beállítási módokat ismer az összetett vágányutak számára?

- Mit jelent, és hogyan működik az önműködő jelzőüzem?

- Mit jelent, és hogyan működik a vonatszám által vezérelt vágányútbeállítás?

- Milyen feltételeket kell ellenőrizni vonat, illetve tolatóvágányutak esetén?

# Vasúti irányító és komm. rendszerek zh 2008_12_12

- Milyen elemek nyújthatnak oldalvédelmet egy vágányút számára?

- Oldalvédelmet nyújtó elemek hiányában milyen eljárással biztosítható az oldalvédelem?

- Mit jelent az oldalvédelmi foglaltságellenőrzés?

- Mit jelentenek a következő fogalmak:

  - kitolt oldalvédelem;

  - áthelyezett oldalvédelem;

  - kettős terelésű váltó?

- Milyen prioritásai lehetnek a kettős terelésű váltónak?

- Milyen alapelvek (befolyások) érvényesülnek a vasútbiztosító technikában nemzetközi szinten?

- Mit jelent az irányjelzési rendszer, és mit a sebességjelzési?

- A fényjelzők milyen módon fejezhetik ki a jelzési képeket (általában)?

- Hogyan fejezik ki a különböző sebességeket a következő rendszerek:

  - régi DB (Hp)

  - volt DR (Hl)

  - régi SBB (L)

  - osztrák (ÖBB)

  - új SBB (N)

  - új DB (Ks)

- A jelzők láthatóságát milyen különleges megoldásokkal biztosítják?

- Hol kell ismétlőjelzőt alkalmazni?

- Miért kell az ismétlőjelzőt (lehetőleg) megkülönböztetni az előjelzőtől?

- Mit jelent az, hogy egy jelzési rendszer 2, 3 vagy 4 fogalmú?

- Melyiket hol alkalmazzák?

- Milyen esetekben kell hívójelzést kivezérelni a MÁV-nál?

- Mi a hívójelzés kivezérlésének feltétele a MÁV-nál?

- Mi a hívásfeloldó szerepe a MÁV-nál?

- Mi a hívásfeloldó kivezérlésének feltétele a MÁV-nál?

- Mi a különbség a hívójelzés és az „óvatosan” jelzés között (DB, ÖBB)?

- Milyen lényeges változtatásokat tartalmaz a MÁV 2008 áprilisától érvényes jelzési utasítása?

# Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek I. zh. 
2009. 10. 30.

Mi a jelzők szerepe a vasúti közlekedésben?

Miért van szükség előjelzőkre?

Milyen megoldásokkal fejezhetik ki a jelzési fogalmakat az alakjelzők és a fényjelzők?

Jellemezze a főjelző-előjelző rendszereket!

Jellemezze a kombinált rendszereket!

Mit jelent a maszkolás a kombinált rendszereknél?

Jellemezze a 2 és a 3 szakaszra előjelzést adó rendszereket! Melyiket mikor alkalmazzák? Hány fogalmúak ezek a rendszerek?

Jellemezze az irány vagy vágányúti jelzési rendszereket!

Jellemezze a sebességjelzési rendszereket!

Mit tart a legfontosabb különbségnek vagy különbségeknek a német KS, a svájci N és az OSzZsD körbe tartozó jelzési rendszerek között?

# Vasúti irányító és komm. rendszerek zh 2009_12_11

- Hogyan jelöljük a váltók állását?

- Mi korlátozza a váltóállítás távolságát, illetve az egy szolgálati hely által kiszolgálható váltók számát

  - helyszíni

  - vonóvezetékes

  - villamos váltóállításnál?

- Mit jelent a megcsúszás?

- Milyen két alapvető módja van a megcsúszások kezelésének az állomásokon?

- Milyen veszélyeztetésekkel kell számolni a nyíltvonalon, és hogyan védekezünk ezek ellen?

- Hogyan kezelhető a megcsúszás a térközökben?

- Mi a menetirányváltás feltétele?

- Milyen térközbiztosítási rendszereket ismer és melyek ezek fő jellemzői?

- Milyen lépései vannak a vágányút beállításának?

- Mit jelentenek ezek, illetve mi a szerepük a vágányút biztosításában?

- Mit jelent a starponti függés?

- Mit jelent az, hogy egy vágányút összetett?

- Milyen beállítási módokat ismer az összetett vágányutak számára?

- Mit jelent, és hogyan működik az önműködő jelzőüzem?

- Mit jelent, és hogyan működik a vonatszám által vezérelt vágányútbeállítás?

- Milyen feltételeket kell ellenőrizni vonat, illetve tolatóvágányutak esetén?

- Milyen elemek nyújthatnak oldalvédelmet egy vágányút számára?

- Oldalvédelmet nyújtó elemek hiányában milyen eljárással biztosítható az oldalvédelem?

- Mit jelent az oldalvédelmi foglaltságellenőrzés?

- Mit jelentenek a következő fogalmak:

  - kitolt oldalvédelem;

  - áthelyezett oldalvédelem;

  - kettős terelésű váltó?

- Milyen prioritásai lehetnek a kettős terelésű váltónak?

# Text boxes

Kp

Vp

A

B

C

K3

K2

K1

V3

V2

V1

2

4

6

3

1

III.

II.

I.

Kp

Vp

A

B

C

K3

K2

K1

V3

V2

V1

2

4

6

3

1

III.

II.

I.

Nem lehetséges

Kizárt (nem megengedett)

Megengedett